Technická specifikace

Obsahem služby je poskytovat uživateli zajištění datové konektivity k síti internet pro připojení občanů k WiFi hotspotům projektu ePraha8 na technologii 802.11b/g 2,4GHz a poskytování technické podpory těchto služeb a poskytování služeb uvedených v této specifikaci. Služba musí být realizována tak, aby mohla být v průběhu smluvního období případně rozšiřována o další přípojné body (lokality).

Poskytovatel bude dodávat datovou konektivitu pro datové připojení a pro připojení k síti internet v minimální požadované kapacitě uváděné v tabulkách pro jednotlivé lokality (Min. kapacita Mbps).

| Lokalita | Kapacita | Vlastník objektu | Vlastník AP |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 - Na Žertvách 2247/29 | 4 Mbps | Jiný subjekt | P8 |
| R2 - Nad Šutkou 21/1033 | 4 Mbps | Jiný subjekt | P8 |
| R3 - Thámova 7/221 | 4 Mbps | Jiný subjekt | P8 |
| R4 - Davídkova 37/642 | 4 Mbps | Jiný subjekt | P8 |
| R5 - Novákových 8/456 | 4 Mbps | MČP8 | P8 |
| R6 - Chabařovická 1125/4 | 4 Mbps | MČP8 | P8 |
| R7 - Burešova 14/1130 | 4 Mbps | MČP8 | P8 |
| R8 - Žernosecká 3/1597 | 4 Mbps | MČP8 | P8 |
| R9 - Na Korábě 2/350 | 4 Mbps | MČP8 | P8 |
| R10 - Bedřichovská 1/1960 | 4 Mbps | MČP8 | P8 |
| R11 - Lyčkovo náměstí 6/460 | 4 Mbps | MČP8 | P8 |
| R12 - Zenklova 52/26 | 4 Mbps | MČP8 | P8 |
| R13 - Pernerova 34/124 | 4 Mbps | MČP8 | P8 |
| R14 - Hrubého 2/1205 | 4 Mbps | Jiný subjekt | P8 |
| R15 - Třeboradická 16/1077 | 4 Mbps | Jiný subjekt | P8 |
| R16 - Hovorčovická 11/1281 | 4 Mbps | MČP8 | P8 |
| R17 - Krynická 15/498 | 4 Mbps | Jiný subjekt | P8 |
| R18 - Katovická 10/408 | 4 Mbps | Jiný subjekt | P8 |
| R19 - Libčická 10/658 | 4 Mbps | MČP8 | P8 |
| R20 - ZŠ Dolákova 555/1 | 4 Mbps | MČP8 | P8 |
| R21 - Na Šutce 440/28 | 4 Mbps | MČP8 | P8 |
| R22 - U Školské zahrady 4/1030 | 4 Mbps | MČP8 | P8 |
| R23 - Bínova 10/533 | 4 Mbps | MČP8 | P8 |
| R24 - Notečská 6/566 | 4 Mbps | Jiný subjekt | P8 |
| R25 - U Parkánu 17/11 | 4 Mbps | Jiný subjekt | P8 |
| R26 - Kokořínská 400/34 | 4 Mbps | Jiný subjekt | P8 |
| R27 - Nad Rokoskou 7/111 | 4 Mbps | MČP8 | P8 |
| R28 - Ústavní 7/91 | 4 Mbps | Jiný subjekt | P8 |
| R29 - Zelenohorská 2/489 | 4 Mbps | Jiný subjekt | P8 |
| R30 - Krynická 2/490 | 4 Mbps | MČP8 | P8 |
| R31 - Lublinská 11/576 | 4 Mbps | Jiný subjekt | P8 |
| R32 - Primátorská 34/539 | 4 Mbps | MČP8 | P8 |
| R33 - Mazurská 599/1a (Svídnická) | 4 Mbps | MČP8 | P8 |
| R34 - Větrná 10/381 | 4 Mbps | Jiný subjekt | P8 |
| R35 - Pomořanská 475/8 | 4 Mbps | Jiný subjekt | P8 |
| R36 - Peckova 11 | 4 Mbps | Jiný subjekt | P8 |
| R37 - Sokolovská 66 | 4 Mbps | Jiný subjekt | P8 |
| R38 – U Meteoru 6 | 4 Mbps | MČP8 | P8 |

Služby pro datovou konektivitu do sítě internet projektu ePraha8

- Provoz systému umožňující registraci uživatelů jako podmínku pro připojení k ePraha8 WiFi

- Provoz databáze uživatelů sítě ePraha8

- Identifikace a autentizace uživatele WiFi Hotspotu oproti databázi registrovaných uživatelů

- Systém ověřování uživatelského jména s kontrolou unikátnosti připojovaného zařízení

- Systém pro vzdálené řízení rychlosti připojení uživatelů k síti internet (možnost omezit uživatele, který nadměrně zatěžuje síť)

- Administrační rozhraní pro správu databáze registrovaných uživatelů, vč. vyhledávání, historie přihlášení, historie přidělených IP adres, možnost manuálního odhlášení účastníků ze sítě

- Možnost povolit/zakázat vybrané internetové služby na základě požadavků zadavatele

- Možnost povolit/zakázat vybrané internetové stránky na základě požadavků zadavatele

- Technická podpora koncových uživatelů odborným technikem

- Zřizování bezplatných emailových schránek uživatelů sítě ePraha8 ve tvaru jmeno.prijmeni@epraha8.net

- Provoz a správa webové prezentace a portálu www.epraha8.net pro připojení do emailových schránek uživatelů @epraha8.net (min. 10MB kvóta na schránku, podpora POP3 a IMAP)

- Správa a údržba emailových schránek uživatelů ePraha8

- Rozesílání informačních emailů uživatelům ePraha8

- Poskytování statistik registrací a počtu uživatelů sítě v čase

- Nepřetržitý dohled sítě (24/7), sběr provozních údajů pro proaktivní monitoring

- Poskytování statistik o provozu sítě na jednotlivé body a uživatele (á hotspot)

- Synchronní připojení

- Bez omezení FUP nebo množství přenesených dat

- Dostupný přehled o aktuálních výpadcích systému, který bude prokazatelným při případném vymáhání sankcí

- Automatické zasílání notifikací na kontakty uvedené zadavatelem o nestandardních událostech pomocí SMS nebo elektronickou poštou.

Smluvní pokuty:

Pokud je poruchou na zařízení internetové WiFi sítě znemožněno klientům internetové Wifi sítě po dobu delší než je uvedeno níže má zadavtel právo žádat uhrazení smluvní pokuty ve formě snížení měsíční ceny za službu dle této tabulky:

| Výpadek | 1 hospot | 2 hotspoty | 3 hotspoty | 4 hotspoty | >=5 hotspotů |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-48 hodin | 1.000 Kč | 2.000 Kč | 3.000 Kč | 4.000 Kč | 5.000 Kč |
| 48-72 hodin | 2.000 Kč | 4.000 Kč | 6.000 Kč | 8.000 Kč | 10.000 Kč |
| 72-96 hodin | 4.000 Kč | 8.000 Kč | 12.000 Kč | 16.000 Kč | 20.000 Kč |
| >=96 hodin | 8.000 Kč | 16.000 Kč | 24.000 Kč | 32.000 Kč | 40.000 Kč |

Zadavatel je vlastníkem koncových zařízení pro provoz free WiFi hotspotů v jednotlivých lokalitách. Veškeré technologie mimo koncových zařízení jsou vlastněny a provozovány poskytovatelem (controllery, datové spoje, technologie pro správu a monitoring a další).

Smlouva pro poskytování uvedených služeb bude uzavřena na dobu určitou a to po dobu 12 měsíců od data předání.