Technická specifikace

Obsahem služby je poskytovat uživateli zajištění datového propojení k síti Internet pro o mezi objekty MČ Praha 8, poskytování technické podpory těchto služeb a poskytování služeb uvedených v této specifikaci.

Poskytovatel bude dodávat služby připojení k sítí Internet v minimální požadované kapacitě uváděné v tabulkách pro jednotlivé lokality (Min. kapacita Mbps).

## Parametry služby

- Lokality:

| Internetové připojení | Minimální kapacita |
| --- | --- |
| Primátorská 539/34, Praha 8 | 12 Mbps |
| U Synagogy 2/236, Praha 8 | 16 Mbps |
| Bínova 533/10, 182 00 Praha 8-Střížkov | 8 Mbps |
| U Meteoru 147/6, 180 00 Praha 8-Libeň | 20 Mbps |
| Zenklova 35/1, Praha 8 | 20 Mbps |
| U Meteoru 29/3, 180 00 Praha | 8 Mbps |
| Klapkova 26/3, 182 00 Praha 8 | 6 Mbps |

- Datová konektivita do sítě Internet (24/7)

- Nepřetržitý dohled sítě (24/7), sběr provozních údajů pro proaktivní monitoring

- Poskytování statistik o provozu jednotlivých bodů

- Technická podpora pro MČ Praha 8 (24/7)

- Synchronní připojení

- Bez omezení FUP nebo množství přenesených dat

- SLA minimálně 99,95%

- Technická správa koncových prvků a koncových prvků WiFi, které jsou ve vybraných lokalitách v majetku ÚMČ. Technická správa zahrnuje pravidelnou kontrolu stávající konfigurace a to včetně kontrol aktualizací.

  - 4x WiFi router RB – Zenklova 35/1, Praha 8

  - 7x router RB/WiFi AP – U Meteoru 147/6, Praha 8

Smlouva pro poskytování uvedených služeb bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.